## Slide 1: J-PARC E16実験におけるDAQ-Middleware を用いたDAQソフトウェアの開発
濱田 英太郎, 池野 正弘, 小沢 恭一郎, 小原 裕貴A, 川間 大介B,
四日市 悟B,千代 浩司, 高橋 智則C, 田中 真伸, 中井 恒AB, 森野 雄平
KEK素核研, 東大理A, 理研B, 阪大RCNPC

## Slide 2: 目次
背景
DAQ-Middleware
J-PARC E16実験 DAQソフトウェアの構成
J-PARC E16実験 DAQソフトウェアの性能
まとめ

## Slide 3: 背景
E16実験におけるDAQ PCのソフトウェアに求められる機能
・全てのデータをハードディスクに保存
・一部のイベントのデータを解析し、結果を表示
DAQ PCsの受け取るデータ量
= 660MB/spill
目標のDAQ性能
660MB
data
receive
660MB
data
receive
not
receive
not
receive
Chart: time [s]
| -9.9999999999999994E-12 | 0 | 2.0000010000000001 | 2 | 6 | 6.0000001000000003 | 8 | 8.0000009999999993 | 12 | 12.000000999999999 | 14
 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
1spillは6秒サイクル
レートは1 - 2kHz
1spill

## Slide 4: DAQ-Middleware
DAQ-Middlewareとは
ネットワーク分散型DAQソフトウェア開発のフレームワーク
DAQコンポーネントを組み合わせてソフトウェアを作成
Dispatcher
Gatherer
・
・
・
HTTP
Server
Read-out
modules
PC
PC
XML
System Configuration
Daq
Operator
Logger
Monitor

## Slide 5: DAQコンポーネントの特徴
logic
特徴１：Scalability
コンポーネントを複数のPCに分散
→スケーラブルに
特徴２：Ring Buffer
処理プログラムが一時的に遅れても、不具合なく処理を続く
before
after
PC
PC
new PC

## Slide 6: J-PARC E16実験 DAQソフトウェア全体構成
・・・
・イベントビルド
・モニタリング
・・・
リードアウト
モジュール
ネットワーク
スイッチ
前段PC
ネットワーク
スイッチ
後段PC
・データ読み込み
・データ保存
・フィルタリング

## Slide 7: J-PARC E16実験 DAQソフトウェア コンポーネント構成
・・・
・イベントビルド
・モニタリング
・・・
リードアウト
モジュール
ネットワーク
スイッチ
前段PC
ネットワーク
スイッチ
後段PC
・データ読み込み
・データ保存
・フィルタリング
・Gatherer
１つのリードアウトモジュールから
データを収集する
・Merger
複数のコンポーネントからデータ
を受け取る
・Dispatcher
受け取ったデータを２つのコンポーネントに渡す
・Logger
データをディスクに書き込む
・Filter
一部のデータを次のコンポーネントに渡す
・・・
Gatherer
Merger
Dispatcher
Logger
Filter
前段コンポーネント構成
後段のPCへ
Gatherer以外の全てのコンポーネントにRing Bufferがある

## Slide 8: J-PARC E16実験 DAQソフトウェア コンポーネント構成
・・・
・イベントビルド
・モニタリング
・・・
リードアウト
モジュール
ネットワーク
スイッチ
前段PC
ネットワーク
スイッチ
後段PC
・データ読み込み
・データ保存
・フィルタリング

## Slide 9: J-PARC E16実験 DAQソフトウェア コンポーネント構成
・・・
・イベントビルド
・モニタリング
・・・
リードアウト
モジュール
ネットワーク
スイッチ
前段PC
ネットワーク
スイッチ
後段PC
・データ読み込み
・データ保存
・フィルタリング
Merger
Eventbuilder
Monitor
後段コンポーネント構成
前段のPCより
・Merger 複数のコンポーネントからデータを受け取る
・Eventbuilder 複数のリードアウトモジュールから送られ るデータをイベントビルドし、一つにまとめる
・Monitor 受け取ったデータを解析、グラフ等を表示
全てのコンポーネントにRing Bufferがある

## Slide 10: J-PARC E16実験 DAQソフトウェア コンポーネント構成
・・・
・イベントビルド
・モニタリング
・・・
リードアウト
モジュール
ネットワーク
スイッチ
前段PC
ネットワーク
スイッチ
後段PC
・データ読み込み
・データ保存
・フィルタリング

## Slide 11: J-PARC E16実験 DAQソフトウェア コンポーネント構成
・・・
・イベントビルド
・モニタリング
・・・
リードアウト
モジュール
ネットワーク
スイッチ
前段PC
ネットワーク
スイッチ
後段PC
・データ読み込み
・データ保存
・フィルタリング
DAQ-Middleware
特徴１：Scalability
リードアウトモジュールが増えても前段のPCを増やすことで対応可能

## Slide 12: 前段の性能
エミュレータ
前段PC
「評価対象」
後段PC
emulator
emulator
emulator
emulator
前段の評価用PC
CPU Intel(R) Xeon(R) X5650
@ 2.67GHz 6Cores
Memory 24GB
Network 1Gbps x 10
OS Scientific Linux 6.4
SSD Intel SSD520Series 240GB
データを受信するだけのPC
1000MB/spillのスループット
実際は、HDDの書き込み速度がボトルネック
DAQ PCに求められるスループット660MB/spillを達成するのに、余裕を見ても数台あれば良い
1emulatorの1イベントのデータサイズ14kB
SSDにデータを書き込み

## Slide 13: 前段の性能
エミュレータ
前段PC
「評価対象」
後段PC
emulator
emulator
emulator
emulator
前段の評価用PC
CPU Intel(R) Xeon(R) X5650
@ 2.67GHz 6Cores
Memory 24GB
Network 1Gbps x 10
OS Scientific Linux 6.4
SSD Intel SSD520Series 240GB
データを受信するだけのPC
1イベントのデータサイズ
14kB (平均)
1spillは6秒サイクル、1サイクルのうちデータが流れるのは2秒間
Ring Bufferを活用し、データの来ない時間を有効に活用
高いスループットを実現
DAQ-Middleware
特徴２：Ring Buffer

## Slide 14: 後段の性能
・・・
ネットワーク
スイッチ
テストデータ送信
テストデータ送信
テストデータ送信
前段のFilterコンポーネントと同じフォーマットのデータを出力
後段の評価用PC
CPU Intel(R) Xeon(R) X5650
@ 2.67GHz 6Cores
Memory 24GB
Network 1Gbps x 10
OS Scientific Linux 6.4
800MB/spillのスループットを実現
前段のPCが660MB/spill全てのデータを後段PCに送っても問題ない
後段PC
「評価対象」

## Slide 15: まとめと今後の予定
DAQ-Middleware
特徴１：Scalability コンポーネントを複数のPCに分散
→スケーラブルに
特徴２：Ring Buffer データが送られてこない時間を有効に活用
J-PARC E16実験のDAQソフトウェアを2段で構成
それぞれの段で、スループットの評価を行い、実験に応用できることを確認した
今後の予定
  HDD書き込みを伴う前段の性能評価
  解析を伴う後段の性能評価
  前段と後段を通したときの性能評価
  実機をつないでの結合テスト
DAQ-Middlewareに関する講演
21pCF-7 「印刷技術を用いた集積回路一体型ガス2次元検出器の技術開発(III)」庄子
22pDL-11 「DAQ-Middlewareの開発環境と適用事例」 千代

## Slide 16
Backup

## Slide 17: J-PARC E16実験 DAQシステム 概要