## Slide 1: DAQ-Middleware の新機能 コンポーネント制御機能
濱田英太郎A,F、千代浩司A,F、長坂康史B,F、
味村周平C,F、神徳徹雄D,F、安藤慶昭D,F、和田正樹E
KEK 素核研A , 広島工業大学B , 大阪大学C ,
産業技術総合研究所D ,（株）Bee Beans TechnologiesE, Open-ItF
22aK205-6

## Slide 2: 目次
DAQ-Middlewareとは
現状の問題と新機能
開発状況
Raspberry Piへの応用
まとめと今後の予定

## Slide 3: DAQ-Middlewareとは
ネットワーク分散型DAQソフトウェア開発のフレームワーク
DAQコンポーネントを組み合わせてソフトウェアを作成
DAQ Operatorがランコントロール指令を各コンポーネントに送信
Dispatcher
Gatherer
・
・
・
HTTP
Server
Read-out
modules
PC
PC
XML
System Configuration
Daq
Operator
Logger
Monitor

## Slide 4: DAQ-Middlewareとは
Monitor
Gatherer
モニタリングを行う
DAQコンポーネント
構成例
Logger
Daq-Operator
Gatherer
データを保存
Dispatcher
Logger
Monitor
Gatherer
オンラインモニターしながらデータを保存
ソフトウェアはDAQコンポーネントの組み合わせで変わる
Daq-Operator
Daq-Operator

## Slide 5: 現状のDAQ-Middleware
データ取得機能はあるが、機器制御機能はない
再起動しないと機器制御情報を変更できない  効率が悪い
外部ソフトウェアで制御を行う必要がある
Dispatcher
Gatherer
Read-Out
Modules
PC
Daq
Operator
Logger
Monitor
現状のDAQ-Middleware
にHV等の設定変更を行う機能はない
Detectors
実験例
HV等

## Slide 6: 新機能：制御機能
外部機器の制御を可能にする
データ収集、機器制御ソフトウェアの同期化
DAQ-Middlewareだけで計測システムの自動化が可能
Dispatcher
Gatherer
Read-Out
Modules
PC
Daq
Operator
Logger
Monitor
Detectors
実験例
Control
Component
DAQ Operatorから受け取ったパラメータをもとにHV等を制御
HV等

## Slide 7: 新機能 開発の現状
Changed状態の追加
状態遷移関数の実装
ユーザーインターフェースの修正
（コンソールモード）
ユーザーインターフェースの修正
（Webモード）
Done
Done
Done
Not Yet

## Slide 8: 従来の状態遷移
Loaded
Configured
Running
Configured()
Start()
Unconfigured()
Stop()
Dispatcher
Gatherer
PC
Daq
Operator
Logger
Monitor
Paused
Resume()
Pause()
各状態にいる間、状態に対応した関数が繰り返し呼ばれる
状態間の遷移時に一度だけ実行される関数がある
一度設定した制御パラメータは、 システム終了時まで変更できない

## Slide 9: 従来の状態遷移
Loaded
Configured
Running
Configured()
Start()
Unconfigured()
Stop()
Dispatcher
Gatherer
PC
Daq
Operator
Logger
Monitor
Loaded
Loaded
Loaded
Loaded
Paused
Resume()
Pause()
各状態にいる間、状態に対応した関数が繰り返し呼ばれる
状態間の遷移時に一度だけ実行される関数がある
一度設定した制御パラメータは、 システム終了時まで変更できない

## Slide 10: 従来の状態遷移
Loaded
Configured
Running
Configured()
Start()
Unconfigured()
Stop()
Dispatcher
Gatherer
PC
Daq
Operator
Logger
Monitor
Configured
Configured
Configured
Configured
Paused
Resume()
Pause()
各状態にいる間、状態に対応した関数が繰り返し呼ばれる
状態間の遷移時に一度だけ実行される関数がある
一度設定した制御パラメータは、 システム終了時まで変更できない

## Slide 11: 従来の状態遷移
Loaded
Configured
Running
Paused
Configured()
Start()
Unconfigured()
Stop()
Resume()
Pause()
Dispatcher
Gatherer
PC
Daq
Operator
Logger
Monitor
Running
Running
Running
Running
各状態にいる間、状態に対応した関数が繰り返し呼ばれる
状態間の遷移時に一度だけ実行される関数がある
一度設定した制御パラメータは、 システム終了時まで変更できない

## Slide 12: 新機能実装：状態遷移の変更
Loaded
Running
Dispatcher
Gatherer
PC
Daq
Operator
Logger
Monitor
Change()
Revconfigure()
Configured
Change()
Revpause()
Paused
Changed
Control2
Control1
Changed状態の追加
状態遷移関数の実装
変更する機器制御
パラメータの読込・設定
状態遷移後は新しい機器制御情報が設定されている

## Slide 13: 新機能 開発の現状
Changed状態の追加
状態遷移関数の実装
ユーザーインターフェースの修正
（コンソールモード）
ユーザーインターフェースの修正
（Webモード）
Done
Done
Done
Not Yet
概ねの開発は完了済み
次期リリース時（2018年6月)に追加を予定

## Slide 14: Raspberry Piへの応用
Raspberry Pi
  ARMプロセッサを搭載したシングルボードコンピュータ
  (raspberry pi3) 有線LAN: 100Mbps Ethernet
  (raspberry pi3 or 0) 802.11 b/g/nワイヤレスLAN
  GPIO入出力
DAQ-Middlewareの組み込みを検討中
Raspberry Pi3
データ収集及び機器制御に使用できそう
しかし、データ収集の性能に問題はないのか…?

## Slide 15: Raspberry Piへの応用
Gatherer
有線
有線
無線
raspberry pi3
raspberry pi3 or 0
アクセスポイント
（約40Mbps)
Logger
Logger
Logger
TEST1
PC
PC
PC
Gatherer
Gatherer
TEST2
TEST3
データ転送速度
最大 約81Mbps
データ転送速度
最大 約74Mbps
データ転送速度
最大 約27Mbps
※PCは100MbpsのNICを搭載
3種類のセットアップで
データ転送速度を測定
Raspberry Piを使用した場合でも、 極端に速度が遅くならない

## Slide 16: まとめと今後の予定
まとめ
現状のDAQ-Middleware
  データ取得機能はあるが、機器制御機能はない
新機能
  外部機器の制御を可能にする
   データ収集、機器制御ソフトウェアの同期化等のメリット
開発状況
  概ねの開発は完了済み
今後の予定
次期リリース時（2018年6月)に制御機能を追加を予定
Raspberry Piへの応用
zynq等のSoCへの応用

## Slide 17
BACKUP

## Slide 18
Chart: データサイズ(Byte)
| 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768 | 65536 | 131072 | 262144 | 524288 | 1048576
PC-PC | 0.44158 | 0.88844 | 1.7469 | 3.4728 | 6.4989 | 7.2809 | 13.0346 | 21.5182 | 36.9329 | 51.0399 | 62.8735 | 73.4438 | 79.6188 | 81.3622 | 81.1592 | 77.7832
PC-Raspi3 LAN | 0.31534 | 0.6201 | 1.2327 | 2.4632 | 4.5185 | 7.9494 | 14.9544 | 23.4924 | 37.6334 | 53.5101 | 61.3008 | 68.8102 | 73.2806 | 74.4341 | 72.2731 | 68.5255
PC-Raspi3 wi-fi | 0.13421 | 0.26152 | 0.51989 | 1.0424 | 1.9727 | 3.3425 | 4.7139 | 8.4009 | 12.3373 | 16.4595 | 22.0703 | 25.3889 | 27.194 | 27.9881 | 25.7083 | 21.8642
PC-Raspi0 | 0.093033 | 0.18648 | 0.36682 | 0.72822 | 1.3645 | 2.4733 | 3.7151 | 6.3862 | 10.2494 | 14.1117 | 19.1009 | 22.9137 | 25.2479 | 27.0144 | 25.9498 | 20.1956
NetPerf-wifi | 38.09 | 35.29 | 35.81 | 37.68 | 36.83 | 36.56 | 37.08 | 37.27 | 36.98 | 34.34 | 35.92 | 37.44 | 38.01 | 36.96 | 38.33 | 36.1
NetPerf-LAN | 93.86 | 94.13 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14