## Slide 1: ネットワークプログラミング
千代浩司
高エネルギー加速器研究機構
素粒子原子核研究所

## Slide 2: 内容
プログラムを書かないで済ますには
クライアントアプリケーションの書き方
  socket()
  connect()
  read(), write()
  ネットワークバイトオーダー
ユーティリティー
  gettimeofday()
  tcpdump
  wireshark

## Slide 3: プログラムを書かないで済ますには(1)
リードアウトモジュールがTCPでデータを出す場合には nc コマンド が使える
読む： nc 192.168.0.16 24
読んで書く: nc 192.168.0.16 24 > datafile
モニター: nc 192.168.0.16 24 | monitor_prog
モニターしながら書く：
nc 192.168.0.16 | tee datafile | monitor_prog

## Slide 4: プログラムを書かないで済ますには(2)
サーバー側もできることがある
  nc -l 1234 (port 24で接続を待つ)
  nc -l 1234 < datafile
アルファベットのエル（数字の１ではない

## Slide 5: 参考書 (軽量型)
http://ssl.ohmsha.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-274-06519-7
38ページまで読めばクライアントが書けるようになる。
TCP/IP ソケットプログラミングC言語編
Michael J. Donahoo, L. Calvert
小高知宏監訳
オーム社
ISBN4-274-06519-7

## Slide 6: 参考書 (本格的)
Protocol
  TCP/IP Illustrated, Volume 1 2nd edition (Fall, Stevens)
Programming
  Unix Network Programming Volume 1 (3rd edition) (Stevens, Fenner, Rudoff)

## Slide 7: Linux System Programming
The Linux Programming Interface
Michael Kerrisk
No Starch Press
ISBN 978-1-59327-220-3
1552 pages
published in October 2010
http://man7.org/tlpi/
翻訳
Linuxプログラミングインターフェイス
Michael Kerrisk 著、千住 治郎 訳
ISBN978-4-87311-585-6
1604 ぺージ
システムコールプログラミングの話だけではなくたとえばシェアードライブラリの作り方およびsonameなどの話も書かれています。

## Slide 8: Ethernet Using TCP
Client
TCP
IP
Ethernet
Driver
Server
TCP
IP
Ethernet
Driver
Ethernet
Application Protocol
TCP Protocol
IP Protocol
Ethernet Protocol
User
Process
Kernel

## Slide 9: プロトコルスタック縦断
Ethernet
Driver
Ethernet
User
Process
Kernel
Ethernet Header
IP Header
TCP Header
Application data
Ethernet Trailer
Ethernet Header
IP Header
TCP Header
Application data
Ethernet Trailer
IP
TCP
Application
IP Header
TCP Header
Application data
IP Header
TCP Header
Application data
TCP Header
Application data
TCP Header
Application data
Application data
Application data
App data
App
Header

## Slide 10: TCPとUDP
TCP (Transmission Control Protorol)
  コネクション型通信(まず最初に接続を確立)
  データが届いたか確認しながら通信する
    届いていなければ再送する
  SiTCPではデータ転送に使う
UDP (User Datagram Protocol)
  コネクションレス型通信(接続を確立せずデータ
  を送る)
  データが届いたかどうかの確認が必要ならそれは
  ユーザーが行う
  SiTCPではスローコントロールに使う
client
server
3way handshake
(connection)
data
ack
data
ack
TCP data flow

## Slide 11: Network Application: Client - Server
client
server
Application Protocol
ネットワークを通じて通信するにはまずクライアントおよびサーバー
間で通信プロトコルを策定する必要がある。

## Slide 12: 通信プロトコルの例
SMTP (メール）
HTTP （ウェブ）
その他いろいろ

## Slide 13: 通信プロトコルの例： 実験システム
垂れ流し
ポーリングで読み取り
Client
Server
Length Request
Length + Data
Length Request
Length + Data

## Slide 14: TCPクライアント、サーバーの流れ
socket()
connect()
write()
read()
close()
socket(),bind(),listen(),
accept()
write()
read()
接続確立
リクエストの処理
リクエスト
返答
クライアント
サーバー

## Slide 15: クライアントプログラム
int sockfd;
sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
connect(sockfd, (struct sockaddr *)&servaddr, sizeof(servaddr));
接続を確保できればあとはファイルディスクリプタを使って
read()したりwrite()すれば通信できる
（普通のファイルの読み書きと同様）。
FILE *fp;
fp = fopen("my_file", "r")

## Slide 16: システムコールのエラーの捕捉（１）
エラーの捕捉は必須
  さぼるとあまりよいことはない
大部分のシステムコールはエラーだと -1 を返す
大域変数errnoが設定される
  #include <errno.h>
  エラーが起きたときに設定される。エラーがおこる前は前のerrnoが残っている
どんなエラーがあるかはマニュアルページのERRORSに書いてある。

## Slide 17
man socketで出てくる例：
RETURN VALUE
On success, a file descriptor for the new socket is returned. On
error, -1 is returned, and errno is set appropriately.
ERRORS
EACCES Permission to create a socket of the specified type and/or pro-
tocol is denied.
EAFNOSUPPORT
The implementation does not support the specified address fam-
ily.
EINVAL Unknown protocol, or protocol family not available.
EMFILE Process file table overflow.
ENFILE The system limit on the total number of open files has been
reached.
ENOBUFS or ENOMEM
Insufficient memory is available. The socket cannot be created
until sufficient resources are freed.
EPROTONOSUPPORT
The protocol type or the specified protocol is not supported
within this domain.
Other errors may be generated by the underlying protocol modules.

## Slide 18: システムコールのエラーの捕捉（2）
errnoから文字列へ変換する関数
  perror()
  err()
if ( (sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {
perror("socket error");
exit(1);
}
エラー時にはperror()で指定した文字列 + ": " と、errnoに対応する文字列が
表示される。

## Slide 19: システムコールのエラーの捕捉（3）
#include <err.h>
err(int eval, const char *fmt, ...)
progname: fmtの文字列 : errnoに対応する文字列
と表示してexit(eval)する。
fmtはprintf()と同じ感じで書ける
char *ip_address = "192.168.0.16";
if ( (sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {
err(1, "socket error for %s", ip_address);
}

## Slide 20: TCP接続
socket()
connect()
(blocks)
socket()
bind()
lisnten()
accept()
(blocks)
connect()
retuns
accept()
returns
ここでread()、
write()できるように
なる。
クライアント
サーバー

## Slide 21: socket()
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int socket(int domain, int type, int protocol);
domain
IPv4: AF_INET
Unix: AF_UNIX (X11などで使われている）
type
SOCK_STREAM (TCP)
SOCK_DGRAM (UDP)
protocol
0
その他
int sockfd;
if ( (sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {
perror("socket error");
exit(1);
}

## Slide 22: connect() (1)
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int connect ( int sockfd, const struct sockaddr *serv_addr, socklen_t addrlen);
struct sockaddr: 総称ソケットアドレス構造体
アドレス、ポートの情報を格納する構造体
struct sockaddr {
uint8_t sa_len;
sa_family_t sa_family; /* address family: AF_XXX value */
char sa_data[14]; /* protocol-specific address
};
connect()では通信相手を指定するためにsockaddrを使用する。

## Slide 23: connect() (2) （IPv4の場合）
#include <netinet/in.h>
struct sockaddr_in {
sa_family_t sin_family; /* AF_INET */
in_port_t sin_port; /* 16 bit TCP or UDP port number
struct in_addr sin_addr; /* 32 bit IPv4 address */
char sin_zero[8] /* unused */
};
struct in_addr {
in_addr_t s_addr;
};
Example:
struct sockaddr_in servaddr;
char *ip_address = "192.168.0.16";
int port = 13; /* daytime */
servaddr . sin_family = AF_INET;
servaddr . sin_port = htons(port);
inet_pton(AF_INET, ip_address, &servaddr.sin_addr); /* need error check */

## Slide 24: socket() + connect()
struct sockaddr_in servaddr;
int sockfd;
char *ip_address = "192.168.0.16";
int port = 13; /* daytime */
if ( (sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {
peror("socket");
exit(1);
}
servaddr.sin_family = AF_INET;
servaddr.sin_port = htons(port);
if (inet_pton(AF_INET, ip_address, &servaddr.sin_addr) <=0) {
fprintf(stderr, "inet_pton error for %s\n", ip_address);
exit(1);
}
if (connect(sockfd, (struct sockaddr *) &servaddr, sizeof(servaddr)) < 0) {
perror("connect");
exit(1);
}
長過ぎるので普通はなにかしたいところ

## Slide 25: connect_tcp()
if ( (sockfd = connect_tcp(ip_address, port)) < 0) {
fprintf("connect error");
exit(1);
}
と書けるようにまとめておくと使いまわしがきく（かもしれない）。
その他
ソケットアドレス構造体の取り扱いにgetaddrinfo()を使う。

## Slide 26: DAQ-Middleware Sockライブラリでは
try {
// Create socket and connect to data server.
m_sock = new DAQMW::Sock();
m_sock->connect(m_srcAddr, m_srcPort);
} catch (DAQMW::SockException& e) {
std::cerr << "Sock Fatal Error : " << e.what() << std::endl;
fatal_error_report(USER_DEFINED_ERROR1, "SOCKET FATAL ERROR");
} catch (...) {
std::cerr << "Sock Fatal Error : Unknown" << std::endl;
fatal_error_report(USER_DEFINED_ERROR1, "SOCKET FATAL ERROR");
}

## Slide 27: パケットの流れを見てみる
0.000000 0.000000 connect start (プログラムの出力)
0.000363 0.000363 IP 192.168.0.100.35005 > 192.168.0.101.13: S
0.000489 0.000126 IP 192.168.0.101.13 > 192.168.0.100.35005: S
0.000536 0.000047 IP 192.168.0.100.35005 > 192.168.0.101.13: . ack 1 win 1460
0.000583 0.000047 connect returns (プログラムの出力)
0.004302 0.003719 IP 192.168.0.101.13 > 192.168.0.100.35005: FP 1:27(26) ack 1
0.004718 0.000416 IP 192.168.0.100.35005 > 192.168.0.101.13: F 1:1(0) ack 28
0.004917 0.000199 IP 192.168.0.101.13 > 192.168.0.100.35005: . ack 2 win 33303

## Slide 28: read()、write()
ソケットファイルディスクリプタをread(), write()するとデータの受信、送信ができる。
read()
  通信相手方からのデータがソケットレシーブバッファに入っている。そのデータを読む。
write()
  ソケットセンドバッファにデータを書く。書いたデータが通信相手方に送られる。

## Slide 29: TCP Input/Output
application
TCP
IP
datalink
application buffer
write()
socket send buffer
user process
kernel
write()がリターンしても相手方にデータが到着したことを
保障するものではない。単にsocket send bufferに書けた
だけ（あとはkernelにおまかせ）。
socket receive
buffer
application buffer
read()

## Slide 30: read() (1)
#include <unistd.h>
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
#define MAX_BUF_SIZE 1024
ssize_t n;
unsigned char buf[MAX_BUF_SIZE];
n = read(sockfd, buf, sizeof(buf));
if (n < 0) {
perror("read error");
exit(1);
}
戻り値
n > 0: 読んだバイト数
n==0: EOF
n== -1: エラー

## Slide 31: read() (2)
注意点
read()がリターンしたときにbufにcountバイトのデータが
入っているとは限らない。
(データが要求したぶんだけまだ到着していないなど）
必ずcountバイト読んだあとリターンするようにしたければ
そのようにプログラムする必要がある。
デフォルトでは読むデータがない場合は読めるまでブロックする
（そこでプログラムの動作が止まる）
#include <unistd.h>
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);

## Slide 32: ブロックと無限ループ
int ch;
ch = getchar();
/* CPU を消費しない */
for ( ; ; ) {
;
}
/* CPU を消費する */

## Slide 33: readn()
int readn(int sockfd, unsigned char *buf, int nbytes)
{
int nleft;
int nread;
unsigned char *buf_ptr;
buf_ptr = buf;
nleft = nbytes;
while (nleft > 0) {
nread = read(sockfd, buf_ptr, nleft);
if (nread < 0) {
if (errno == EINTR) {
nread = 0; /* read again */
}
else {
return -1;
}
}
else if (nread == 0) { /* EOF */
break;
}
nleft -= nread;
buf_ptr += nread;
}
return (nbytes - nleft);
}

## Slide 34: ソケットレシーブバッファに 何バイトのデータがあるか調べる方法
nbytes = recv(sockfd, buf, sizeof(buf),
  MSG_PEEK|MSG_DONTWAIT);
  データはbufにコピーされる
ioctl(sockfd, FIONREAD , &nbytes);
使えるOSは限られる（Linuxでは使える）

## Slide 35: write()
#include <unistd.h>
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
unsigned char buf[4];
ssize_t n;
buf[0] = 0x5a;
buf[1] = 0x5b;
buf[2] = 0x5c;
buf[3] = 0x5b;
if (write(sockfd, buf, 4) == -1) {
perror("write error");
exit(1);
}
ソケットセンドバッファに余裕がないときにはブロックする（エラーにはならない）。
ブロックしないようにするにはノンブロックキグ
ソケットオプションを使う（ノンブロッキングにするとエラー処理とかでだいぶ行数が増える）。

## Slide 36: socket send/receive bufferの大きさ
application
TCP
IP
datalink
application buffer
write()
socket send buffer
user process
kernel
socket receive
buffer
application buffer
read()

## Slide 37: socket send/receive bufferの大きさの調整
受信に関してはLinuxでは自動調節機能がある
多重読み出しを行うときにはあらかじめ大きくしておかないと性能がでないことが多い
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_moderate_rcvbuf
echo 4194304 > /proc/sys/net/core/wmem_max
echo 4194304 > /proc/sys/net/core/rmem_max
echo 4194304 > /proc/sys/net/core/wmem_default
echo 4194304 > /proc/sys/net/core/rmem_default
echo 4096 131072 4194304 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem
echo 4096 131072 4194304 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem
# 131072 128kB がデフォルト値。もっと大きくしておかないとだめな場合もある
# あるいはソケット個別に大きくすることもできる（setsockopt())

## Slide 38: ソケットレシーブバッファの大きさ調節による改善例
多重読み出しで複数モジュールから読み出し
各モジュールは同一レートでデータを送ってくるようにセット
読むモジュール数を1, 2, 3, と増加させていった。
調節前
調節後

## Slide 39: ここまでのまとめ
ソケットファイルディスクリプタを取得するとあとは通常のファイルの読み書きと同様
ファイルを読むときとは違って指定したサイズが必ずしも読めるとは限らない。指定したサイズ必ず読みたければそのような関数を作る必要がある。

## Slide 40: ネットワークバイトオーダー (1)
unsigned char buf[10];
アドレスはbuf[0], buf[1], buf[2]の順に大きくなる
unsigned char buf[10];
write(sockfd, buf, 10)；
とするとbuf[0], buf[1], buf[2] …の順に送られる。
read(sockfd, buf, 10);
きた順にbuf[0], buf[1], buf[2]に格納される。

## Slide 41: ネットワークバイトオーダー (2)
// intがどういう順番でメモリーに
// 入っているか調べるプログラム
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int i;
union num_tag {
unsigned char c[sizeof(int)];
unsigned int num;
} u_num;
u_num.num = 0x01020304;
for (i = 0; i < sizeof(int); i++) {
printf("u_num.c[%d]: %p 0x%02x \n", i, &u_num.c[i], u_num.c[i]);
}
return 0;
}
出力 (i386)
u_num.c[0]: 0xbfbfe850 0x04
u_num.c[1]: 0xbfbfe851 0x03
u_num.c[2]: 0xbfbfe852 0x02
u_num.c[3]: 0xbfbfe853 0x01

## Slide 42: ネットワークバイトオーダー(3)
big endianでは 0x 01020304 = 16909060
little endianでは 0x 04030201 = 67305985
ネットワークバイトオーダーはbig endian
0x 01 02 03 04 の順に送られてきたデータをread(sockfd, buf, 4)で読んだ場合
0x01
0x02
0x03
0x04
0x01
0x02
0x03
0x04
big endian
little endian
buf
buf

## Slide 43: ネットワークバイトオーダー(4)
ホストオーダー⇔ネットワークバイトオーダー変換関数
  htonl (host to network long)
  htons (host to network short)
  ntohl (network to host long)
  ntohs (network to host short)

## Slide 44: daytime client (1)
xinetd内蔵サーバー daytime (port 13)
/etc/xinetd.d/daytime-streamにて
disable = no
に変更して service xinetd restart
telnet localhost 13
すると現在日時が表示される

## Slide 45
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#define MAXLINE 1024
int main(int argc, char *argv[])
{
unsigned char line[MAXLINE + 1];
struct sockaddr_in servaddr;
char *ip_address = "127.0.0.1";
int port = 13;
int sockfd, n;

## Slide 46
servaddr.sin_family = AF_INET;
servaddr.sin_port = htons(port);
n = inet_pton(AF_INET, ip_address, &servaddr.sin_addr);
if (n < 0) {
perror("inet_pton");
exit(1);
}
else if (n == 0) {
fprintf(stderr, "invalid address %s", ip_address);
exit(1);
}
if ( (sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {
perror("socket");
exit(1);
}
if (connect(sockfd, (struct sockaddr *) &servaddr, sizeof(servaddr)) < 0) {
perror("connect");
exit(1);
}

## Slide 47
for ( ; ; ) {
n = read(sockfd, line, MAXLINE);
if (n < 0) {
perror("read");
exit(1);
}
else if (n == 0) {
printf("EOF\n");
break;
}
line[n] = '\0'; /* string termination */
printf("%s\n", line);
}
if (close(sockfd) < 0) {
perror("close");
exit(1);
}
return 0;
}
0123456789012345678901234 5 6
07 AUG 2012 13:02:10 JST\r\n\0
[daq@localhost daytimeclient]$ ./daytimeclient | hexdump -vC
00000000 30 37 20 41 55 47 20 32 30 31 32 20 31 33 3a 30 |07 AUG 2012 13:0|
00000010 32 3a 31 30 20 4a 53 54 0d 0a 0a 45 4f 46 0a |2:10 JST...EOF.|

## Slide 48: 情報のありか
Manual Page
本

## Slide 49: Manual Pages
セクション
  1 (Utility Program)
  2 (System call)
  3 (Library)
  4 (Device)
  5 (File format)
  6 (Game)
  7 (Misc.)
  8 (Administration)
  Linuxだとこの他
  3P (Posix)

## Slide 50: Manual Pages
manコマンド
Linuxのマニュアルページは
  http://www.kernel.org/doc/man-pages/
  最新のマニュアルはここで読める。
  利用しているkernel、library等のバージョンに注意する必要がある。

## Slide 51: Manual Pages
Header
  READ(3P) POSIX Programmer's Manual READ(3P)
  READ(2) Linux Programmer's Manual READ(2)
SYNOPSIS
DESCRIPTION
RETURN VALUE
SEE ALSO
EXAMPLE

## Slide 52: Manual Pages(例題)
READ(2) Linux Programmer's Manual READ(2)
NAME
read - read from a file descriptor
SYNOPSIS
#include <unistd.h>
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
DESCRIPTION
read() attempts to read up to count bytes from file descriptor fd into
the buffer starting at buf.
：
RETURN VALUE
：
ERRORS
：
CONFORMING TO
SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001.
NOTES
：
SEE ALSO

## Slide 53: Manual Pages(例題)
READ(2) Linux Programmer's Manual READ(2)
NAME
read - read from a file descriptor
SYNOPSIS
#include <unistd.h>
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
DESCRIPTION
read() attempts to read up to count bytes from file descriptor fd into
the buffer starting at buf.
：
RETURN VALUE
：
ERRORS
：
CONFORMING TO
SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001.
NOTES
：
SEE ALSO

## Slide 54: Utility
gettimeofday()
nc
tcpdump、wireshark (ex. ethereal)

## Slide 55: gettimeofday()で現在時刻の取得
struct timeval start, end, diff;
if (gettimeofday(&start, NULL) < 0) {
err(1, "gettimeofday");
}
/* ... */
if (getimeofday(&end, NULL) < 0) {
err(1, "gettimeofday");
}
/* 時間差をとるには引き算してもよいし、timersub()関数を使ってもよい
timersub(&end, &start, &diff);
printf("%ld.%06ld\n", result.tv_sec, result.tv_usec);
#include <sys/time.h>
int gettimeofday(struct timeval *tv, struct timezone *tz);
Linuxではgettimeofday()を1,000,000回繰り返して１秒以下（CPUに依存する）
struct timeval {
time_t tv_sec; /* seconds */
suseconds_t tv_usec; /* microseconds */
};

## Slide 56: ナノ秒まで必要なとき
clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &ts);
コンパイル時に-lrtが必要
struct timespec {
time_t tv_sec; /* seconds */
long tv_nsec; /* nanoseconds */
};
余談： 最近のファイルシステムのタイムスタンプはナノ秒まで記録されている
% touch X
% ls -l --full X
-rw-rw-r-- 1 sendai sendai 0 2012-08-02 15:02:55.362116699 +0900 X

## Slide 57: nc (netcat)
nc - arbitrary TCP and UDP connections and listens
nc 192.168.0.16 > datafile で接続してデータをとってみる
nc 192.168.0.16 | tee log.dat | prog_histo
% nc -l 1234
(これで待機して別の端末から)
Hello, world
% nc 127.0.0.1 1234
Hello, world

## Slide 58: tcpdump
ネットワーク上を流れているパケットを見るコマンド
  接続できないんだけどパケットはでているのか？
  データが読めないんだけど向こうからパケットはきているんでしょうか？
rootにならないと使えない
起動方法
# tcpdump -n -w dumpfile -i eth0
# tcpdump -n -r dumpfile
Selector
# tcpdump -n -r host 192.168.0.16
# tcpdump -n -r src 192.168.0.16 and dst 192.168.0.17

## Slide 59: tcpdump出力例
TCPの3wayハンドシェイク付近：
11:27:55.137827 IP 192.168.0.16.59448 > 192.168.0.17.http: S 153443204:
153443204(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 587094474 0,nop,wscale 7>
11:27:55.139573 IP 192.168.0.17.http > 192.168.0.16.59448: S 4091282933:
4091282933(0) ack 153443205 win 65535 <mss 1460,nop,wscale 1,nop,nop,timestamp
3029380287 587094474,sackOK,eol>
11:27:55.139591 IP 192.168.0.16.59448 > 192.168.0.17.http: . ack 1 win 46
<nop,nop,timestamp 587094479 3029380287>
11:27:55.139751 IP 192.168.0.16.59448 > 192.168.0.17.http: P 1:103(102) ack 1
win 46 <nop,nop,timestamp 587094479 3029380287>
11:27:55.143520 IP 192.168.0.17.http > 192.168.0.16.59448: P 1:252(251)
ack103 win 33304 <nop,nop,timestamp 3029380290 587094479>

## Slide 60: tcpdump - 時刻情報
絶対時刻ではなくて相対的な時間に変換するプログラムを作っておくと便利なことがある。
0.000000 0.000000 IP 192.168.0.16.59448 > 192.168.0.17.http: S 153443204:1534432
0.001746 0.001746 IP 192.168.0.17.http > 192.168.0.16.59448: S 4091282933:409128
0.001764 0.000018 IP 192.168.0.16.59448 > 192.168.0.17.http: . ack 1 win 46 <nop
0.001924 0.000160 IP 192.168.0.16.59448 > 192.168.0.17.http: P 1:103(102) ack 1
0.005693 0.003769 IP 192.168.0.17.http > 192.168.0.16.59448: P 1:252(251) ack 10
0.005703 0.000010 IP 192.168.0.16.59448 > 192.168.0.17.http: . ack 252 win 54 <n
1.107822 1.102119 IP 192.168.0.16.59448 > 192.168.0.17.http: F 103:103(0) ack 25
1.108482 0.000660 IP 192.168.0.17.http > 192.168.0.16.59448: . ack 104 win 33304
1.109608 0.001126 IP 192.168.0.17.http > 192.168.0.16.59448: F 252:252(0) ack 10
1.109618 0.000010 IP 192.168.0.16.59448 > 192.168.0.17.http: . ack 253 win 54 <n
最初の欄はSYNを送ってからの経過時間
２番目の欄は直前の行との時間差を示すもの

## Slide 61: tcpdump + program log
tcpdumpの時刻情報と同じ時刻フォーマットでログを出すようにしておいてtcpdumpをとりつつプログラムを走らせあとからマージする：
(tcpdump -n -r tcpdump.out; cat log) | sort -n

## Slide 62: NEUNET Protocol
クライアント
サーバー（検出器モジュール）
length request
length + data
length request
length + data

## Slide 63: tcpdump + program log
0.000000 0.000000 connect start
0.000063 0.000063 IP 192.168.0.204.57447 > 192.168.0.20.telnet: S 4076228960:407
0.000128 0.000065 IP 192.168.0.20.telnet > 192.168.0.204.57447: S 3718362368:371
0.000159 0.000031 IP 192.168.0.204.57447 > 192.168.0.20.telnet: . ack 1 win 5840
0.000215 0.000056 write length
0.000227 0.000012 IP 192.168.0.204.57447 > 192.168.0.20.telnet: P 1:9(8) ack 1 w
0.000234 0.000007 read length + data
0.000275 0.000041 IP 192.168.0.20.telnet > 192.168.0.204.57447: . ack 9 win 6551
0.002269 0.001994 IP 192.168.0.20.telnet > 192.168.0.204.57447: . 1:5(4) ack 9 w
0.002284 0.000015 IP 192.168.0.204.57447 > 192.168.0.20.telnet: . ack 5 win 5840
0.002300 0.000016 write length
0.002306 0.000006 IP 192.168.0.204.57447 > 192.168.0.20.telnet: P 9:17(8) ack 5
0.002312 0.000006 read length + data
0.002369 0.000057 IP 192.168.0.20.telnet > 192.168.0.204.57447: . ack 17 win 655
0.002568 0.000199 IP 192.168.0.20.telnet > 192.168.0.204.57447: . 5:1465(1460) a
0.002583 0.000015 IP 192.168.0.204.57447 > 192.168.0.20.telnet: . ack 1465 win 8
0.002717 0.000134 IP 192.168.0.20.telnet > 192.168.0.204.57447: . 1465:2925(1460

## Slide 64: wireshark
yum install wireshark-gnome (GUIつきのをインストールする）
Ethernet、IP, TCPのヘッダがどこか色つきで表示してくれるので便利

## Slide 65
MACアドレスからベンダーを調べて表示する（らしい）

## Slide 66: wireshark
複数のTCPセッションがあってもAnalyze→Follow TCP Streamで追跡可能

## Slide 67: wireshark

## Slide 68: wireshark
データのダンプもできる

## Slide 69: wireshark
フローグラフ

## Slide 70: tcpflow
tcpdump、wireshark等でキャプチャしたファイルからデータフローを取り出すことができる
同様なソフトウェアは他にもある

## Slide 71: 多重読み出し
read(sockfd_0, buf_0, sizeof(buf_0));
read(sockfd_1, buf_1, sizeof(buf_1));
read(sockfd_2, buf_2, sizeof(buf_2));
とするとsockfd_0で止まると、sockfd_1が読めるようになっていても
プログラムが進行しない。
読めるようになったものをどんどん読むにはselect()あるいはLinuxなら
epoll()を使う。
あるいはpthreadを使う。