## Slide 1: DAQ-Middlewareトレーニングコース 実習
千代浩司
高エネルギー加速器研究機構
素粒子原子核研究所

## Slide 2: 実習最終目標
Spartan 3Eボードからデータを読んでグラフを画面に表示するシステムを作る

## Slide 3: 実習手順
グラフを書く
  デコード
  ROOTでグラフを書ける
デコード
  ネットワークバイトオーダーの取り扱い
  まずはファイルを読んでデコードするプログラムを作る（デコード部は関数にしておいてあとで使えるようにする）（デコードが正しくできているかのテストもここで行う
バイナリファイルのファイルの読み書き

## Slide 4: 実習で行う事項
Spartan3E評価ボードセットアップ
ひな形、解答例ファイルダウンロード
https://github.com/h-sendai/daqmw-tc にアクセス
実習1
  ex01 実習環境確認
  ex02 C++の簡単な復習(クラス)
  ex03 ネットワークバイトオーダー
  ex04 バイナリファイルの読みだし
  ex05 ファイルを読んでデコード
  ex06 ROOTを使ってグラフを書く
  ex07 ファイルを読みながらグラフを画面に表示する
  ex08 ネットワークからデータを読みデコードする
  ex09 ncコマンドでデータを読みグラフを画面に表示する
実習2
  ex10 DAQ-Middleware付属サンプルコンポーネントを動かしてみる
  ex11 Webモードでシステムを動かす
  ex12 ボードを読むシステム(DAQ-Middleware使用)を動かしてみる(Reader - Logger)
  ex13 ボードを読んでモニターするシステムをDAQ-Middlewareで作る(Reader - Monitor)

## Slide 5: ボードからのデータフォーマット
Type: 他のフォーマットと見分けるためにある
Word Length: 各チャンネル毎、Window毎のデータバイト長（単位バイト）（２）
データ並びについては次のページ

## Slide 6: データ並び
CH 0
CH 1
CH 15
t0 t1 t2 t3 tn
t0 t1 t2 t3 tn
t0 t1 t2 t3 tn
t0 ch0
t0 ch1
t0 ch2
t0 ch3
t0 ch15
t1 ch0
t1 ch1
t1 ch2
t1 ch3
t1 ch15
1トリガーでやってくるデータ
Data Length(単位バイト) / (Word length(単位バイト)×チャンネル数)
で1チャンネルあたり、1トリガーで何個データがくるかわかる
tn ch0
tn ch1
tn ch2
tn ch3
tn ch15
…
…
…

## Slide 7: 実習準備状況確認
VirtualBoxのセットアップ
Spartan 3Eの配布
Spartan 3Eのセットアップ
ACアダプタ、LANケーブルを
さすだけ。電源スイッチは
ACアダプタコネクタそば

## Slide 8: 実習ファイルのコピー
git clone https://github.com/h-sendai/daqmw-tc.git