## Slide 1: DAQ-Middlewareへの 機器制御機能の実装と性能評価
千代浩司A,F、濱田英太郎A,F、長坂康史B,F、味村周平C,F、神徳徹雄D,F、安藤慶昭D,F、和田正樹E
高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所A
広島工業大学B
大阪大学C
産業技術総合研究所D
（株）Bee Beans TechnologiesE
Open-ItF
18pK34-13

## Slide 2: もくじ
DAQ-Middlewareの概要
適用事例
機器制御 状態遷移にかかる時間の計測

## Slide 3: DAQ-Middlewareとは
ネットワークベースのDAQソフトウェアフレームワーク
  データ収集パス
  ランコントロール（スタート、ストップ、ポーズ、レジューム）
ターゲット
  中小規模実験
  センサー、エレクトロニクスのテストベッド
Robot Technology Middlewareの産総研での実装OpenRTM-aistをベースに使用している。

## Slide 4: DAQ-Middleware構成図
Dispatcher
Logger
Monitor
Gatherer
・
・
・
HTTP
Server
Control Panel on Web browser
(javascript, ajax)
Python GUI
Command line program
Online histograms
on Web browser
Read-out
modules
PC
PC
Command/Status
User Interface
XML
System Configuration
Online histograms
using ROOT
使用するコンポーネントを指定
コンポーネント間接続情報
パラメータ
Detectors
Daq
Operator
mod_python
mod_wsgi
Notes: 4

## Slide 5: DAQコンポーネントと構成例
InPort
OutPort
Service Port
(command/status)
Logics
(for data handling)
Data
InPort
OutPort
Service Port
(command/status)
Logics
(for data handling)
Data
+
=
DAQ-Middlewareが提供
ユーザーが書く
Monitor
DaqOperator
Gatherer
データセーブなしでオンライン
モニターする
DAQコンポーネント構成例
Logger
DaqOperator
Gatherer
モニターなしにデータのみ保存
Dispatcher
Logger
Monitor
DaqOperator
Gatherer
オンラインモニターしながら
データを保存
Data
Command/Status

## Slide 6: DAQコンポーネント特徴のまとめ
User B
InPort
OutPort
Service Port
(command/status)
Logics
(for data handling)
Data
READOUT
READOUT
Network
User A
Repository
Reusability
READOUT
READOUT
READOUT
READOUT
Flexibility
Reuse
Development
Autonomous
Component model
Network-transparent
Notes: reusabilityの注：DAQ-Middleware配布物に入っているサンプル的DAQコンポーネントをもとに簡単な改造で実験に適したものを作ることができる。

## Slide 7: 動作環境
Linux
  バイナリパッケージがあるもの
    Scientific Linux 5.x、6.x (32bit, 64bit)、7.x (64bit)
    Scientific Linux 5 2017-03-31 End of Lifeのため
    今後はサポートしない予定
    SL 6 EoL: 2020-10-31、SL 7 EoL: 2024-06-30
    インストールプログラムファイルをダウンロード、実行でセットアップが完了
  その他動作を確認したLinuxディストリビューション
    Ubuntu 12.04, 14.04
    Fedora 20
    Arch Linux

## Slide 8: ディスク書き込み時のレイテンシ
ext3
ext4
Logger
Gatherer
disk
write
logic
あらかじめバッファが用意されている

## Slide 9: DAQ-Middlewareが使われている実験、センサーテスト
実験
  CANDLES (double beta decay, 神岡地下実験室）
  J-PARC/MLF (中性子、ミュオン)
  DAQ system of Depth-resolved XMCD (KEK PF)
  J-PARC Hadron E16 (High P)
  SuperNEMO
検出器テストベッド
  g - 2
  ILC CCD Vertex (KEK,東北大学)
  J-PARC Hadron COMET
    Roesti
    CDC
  ADC_SiTCP
    NMEM
    STRIPIX
    印刷技術を用いた集積回路一体型ガス
    2次元測定器
  液体アルゴンTPC
  GEM (KEK 測定器開発室)
  SOI (KEK 測定器開発室)

## Slide 10: 新機能
データ収集以外にも機器制御をできる枠組みを追加
  データ収集、機器制御ソフトウェアの一体化

## Slide 11: 従来の状態遷移
Loaded()
Configured()
Running()
Paused()
Configured()
Start()
Unconfigured()
Stop()
Resume()
Pause()
各状態(Loaded, Configured等）にいる間、状態に対応した関数が繰り返し呼ばれる

## Slide 12: 状態遷移の変更
Changed 状態を追加。ここで機器制御を行う。
Loaded()
Configured()
Running()
Paused()
Configured()
Start()
Unconfigured()
Stop()
Resume()
Pause()
Changed()
Change()
Revconfigure()
change()
revpause()

## Slide 13: 構成例
DaqOperatorがパラメータセットを読んで、Changed状態に遷移するときに制御機器用コンポーネントにパラメータを送り機器を制御する
DaqOperator
機器制御用コンポーネント
パラメータセット
ラン１用 セットＡ
ラン２用 セットＢ
ラン３用 セットＣ

## Slide 14: 計測するさいのCPUについての注意
なにもジョブがないと節電モード（C1, C2 state等）におちて復帰に時間がかかる
CPU動作周波数が動的にかわる
定格以上の動作周波数で動作する(turboboost)
定格状態の動作周波数、いつもC0状態にあるように設定して測定

## Slide 15: コンポーネント内で状態遷移に要する時間
CPU | Configured()→Changed()
Intel Core i7-6800K 3.40 GHz | 28 マイクロ秒
Intel Xeon D-1540 2.00 GHz | 49 マイクロ秒
CPU | Configured()→Changed()
Intel Core i7-6800K 3.40 GHz | 27 マイクロ秒
Intel Xeon D-1540 2.00 GHz | 45 マイクロ秒
DaqOperator
機器制御用コンポーネント

## Slide 16: 状態遷移に要する時間 (複数コンポーネント、システム全体）
機器制御用コンポーネント数 | Configured → Changed Changed → Configured
2 | 4ミリ秒
4 | 17ミリ秒
CPU | Configured()→Changed()
Intel Core i7-6800K 3.40 GHz | 28 マイクロ秒
Intel Xeon D-1540 2.00 GHz | 49 マイクロ秒
1コンポーネント内部での遷移に要する時間（前掲）

## Slide 17: データ転送速度 (10GbE)
Source
Sink
10GbE

## Slide 18: 今後の予定、サマリー
次期リリース時（2017年6月)に追加を予定
DAQ-Middlewareの概要
適用事例
機器制御機能の状態遷移に要する時間測定
URL: http://daqmw.kek.jp/