## Slide 1: DAQ-Middleware講習会 DAQコンポーネント開発
千代浩司
高エネルギー加速器研究機構
素粒子原子核研究所

## Slide 2: もくじ
ドキュメンテーション
開発環境セットアップ
DAQコンポーネント作成方法
  DAQコンポーネント状態遷移
  コンポーネント間データフォーマット
  エラー時の処理
  InPort, OutPortの読み書き
  開発環境の使い方（Makefile等）
  デモ

## Slide 3: ドキュメンテーション
DAQ-Middleware 1.1.0 技術解説書
  1.1.0が最新
http://daqmw.kek.jp/docs/DAQ-Middleware-1.1.0-Tech.pdf
DAQ-Middleware 1.2.2開発マニュアル
http://daqmw.kek.jp/docs/DAQ-Middleware-1.2.2-DevManual.pdf

## Slide 4: OS セットアップ
Scientific Linuxの場合は"Software Development"を選択しておく
Scientific Linux 5
Scientific Linux 6

## Slide 5: OS セットアップ トラブル解決法 Scientific Linux編
DAQコンポーネントのコンパイルで libuuidがない
（/usr/bin/ld: cannot find -luuid）と言われたら
  yum install e2fsprogs-devel (SL 5.x)
  (Software developmentを選ぶと自動で入る)
  yum install libuuid-devel (SL 6.x)
  (Software Developmentを選んでも自動で入らない）
iptables (packet filtering firewall) をオフ
  chkconfig iptables off; service iptables stop
WebUIを使うときはSELinuxをオフ
  Scientific Linux 5.xではインストール終了後、最初のブートでダイアログがでる。SL 6では出ない。
  /etc/sysconfig/selinuxで SELINUX=enforcing → SELINUX=disabledに書き換えてリブート
  本来はSELinuxをオフにしなくてもよいはずだが

## Slide 6: DAQ-Middlewareセットアップ Scientific Linux
Scientific Linux (CentOS, RHEL) 5.x、6.xの場合は
% wget http://daqmw.kek.jp/src/daqmw-rpm
% su
root# sh daqmw-rpm install
ファイル一覧: rpm -ql DAQ-Middleware
アンインストールは sh daqmw-rpm uninstall
配布しているVMwareイメージは上のコマンドで作成

## Slide 7: DAQ-Middlewareセットアップ Ubuntu 2012.04 LTS
wget http://daqmw.kek.jp/src/Ubuntu_daqmw
sudo sh Ubuntu_daqmw install

## Slide 8: DAQ-Middleware構成図
Dispatcher
Logger
Monitor
Gatherer
・
・
・
HTTP
Server
Control Panel on Web browser
(javascript, ajax)
Python GUI
Command line program
Online histograms
on Web browser
Read-out
modules
PC
PC
Command/Status
User Interface
XML
System Configuration
Online histograms
using ROOT
XML/JSON
Device Condition/
Online analysis
使用するコンポーネントを指定
コンポーネント間接続情報
パラメータ
装置パラメータ
オンラインモニタパラメータ
Detectors
Daq
Operator
mod_python
mod_wsgi
Notes: 8

## Slide 9: データ収集パス
Dispatcher
Logger
Monitor
Gatherer
・
・
・
Online histograms
on Web browser
Read-out
modules
PC
Online histograms
using ROOT
Detectors
複数のDAQコンポーネントを組み合わせてデータ収集パスを作る。
DAQ-Middlewareで提供するパス（ネットワーク接続）
リードアウトモジュール - gatherer間はネットワークだったり
その他だったりする（リードアウトモジュールによる）
Notes: リードアウトモジュールの違いはDAQコンポーネントで吸収する。
9

## Slide 10: ランコントロール
HTTP
Server
Control Panel on Web browser
(javascript, ajax)
Python GUI
Command line program
PC
Command/Status
User Interface
XML
System Configuration
XML/JSON
Device Condition/
Online analysis
使用するコンポーネントを指定
コンポーネント間接続情報
パラメータ
装置パラメータ
オンラインモニタパラメータ
Daq
Operator
mod_python
mod_wsgi
DaqOperator: DAQコンポーネントを統括する
DaqOperatorに対する指示はhttpで行う
  既存のものがあるときはそれがhttpで通信するようにすれば使える
Notes: リードアウトモジュールの違いはDAQコンポーネントで吸収する。
10

## Slide 11: DAQコンポーネント
DAQコンポーネントを組み合わせてDAQシステムを構築する。
上流からのデータを読むにはInPortを読む。
データを下流に送るにはOutPortに書く。
DAQコンポーネント間のデータ転送機能はDAQ-Middlewareが提供する
ユーザーはコアロジックを実装することで新しいコンポーネントを作成できる。
コアロジックの例：
  リードアウトモジュールからのデータの読み取りロジック
  ヒストグラムの作成ロジック
InPort
OutPort
Service Port
(command/status)
Logics
(for data handling)
Data
InPort
OutPort
Service Port
(command/status)
Logics
(for data handling)
Data
+
=

## Slide 12: DAQ-Middlewareを使った DAQシステム開発のながれ
コンポーネント作成
configuration fileの作成
コンポーネント起動、DaqOperator起動
DaqOperatorに対して指示をだす

## Slide 13: コンポーネント状態遷移
LOADED
CONFIGURED
RUNNING
PAUSED
daq_dummy()
daq_dummy()
daq_run()
daq_dummy()
CONFIGURE
daq_configure()
START
daq_start()
PAUSE
daq_pause()
UNCONFIGURE
daq_unconfigure()
STOP
daq_stop()
RESUME
daq_resume()
各状態(LOADED, CONFIGURED, RUNNING, PAUSED)にある間、対応する関数が繰り返し呼ばれる。
状態遷移するときは状態遷移
関数が呼ばれる。
状態遷移できるようにするために
は、daq_run()等は永遠にそのなかでブロックしてはだめ。
（例：Gathererのソケットプログラムでtimeoutつきにする必要がある）
各関数を実装することでDAQコンポーネントを完成させる。
技術解説書15-17ページ

## Slide 14: コンポーネント状態遷移
LOADED
CONFIGURED
RUNNING
PAUSED
daq_dummy()
daq_dummy()
daq_run()
daq_dummy()
CONFIGURE
daq_configure()
START
daq_start()
PAUSE
daq_pause()
UNCONFIGURE
daq_unconfigure()
STOP
daq_stop()
RESUME
daq_resume()
Gatherer
daq_start(): リードアウトモジュールに接続
daq_run(): リードアウトモジュールからデータ を読んで後段コンポーネントに データを送る
daq_stop(): リードアウトモジュールから切断。
Monitor
daq_start(): ヒストグラムデータの作成
daq_run(): 上流コンポーネントからデータをう けとり、デコードしてヒストグラム データをアップデートする。定期 的にヒストグラム図を書く
daq_stop(): 最終データを使ってヒストグラム 図を書く
技術解説書 15-17ページ
gatherer
monitor
Daq Operator
ReadOutModule

## Slide 15: 1コンポーネントに必要なソースファイル
Skeletonという名前のコンポーネントの場合
  Skeleton.h (DaqComponentBaseを継承。Skeletonクラス）
  Skeleton.cpp (各状態ロジックを実装)
  SkeletonComp.cpp (main()がここにある。変更が必要ない場合が多い)
  Makefile
  その他分離したくなったファイル
    例： Monitorのイベントデータデコード関数
    Loggerのファイルopen, closeの部分
技術解説書 14ページ

## Slide 16: コンポーネント実装方法
  各メソッドを実装することでコンポーネントを作成する
  daq_configure()
  daq_start()
  daq_run()
  daq_stop()
  daq_unconfigure()
  daq_pause()
技術解説書 15ページ
LOADED
CONFIGURED
RUNNING
PAUSED
daq_dummy()
daq_dummy()
daq_run()
daq_dummy()
CONFIGURE
daq_configure()
START
daq_start()
PAUSE
daq_pause()
UNCONFIGURE
daq_unconfigure()
STOP
daq_stop()
RESUME
daq_resume()

## Slide 17: コンポーネント間のデータフォーマット
gatherer
monitor
Daq Operator
ReadOutModule

## Slide 18: コンポーネント間のデータフォーマット
COMPONENT
HEADER
COMPONENT
FOOTER
Event Data
Event Data
Event Data
Event Data
Reserved
Reserved
Header
Magic
Header
Magic
Data Byte Size
Data Byte Size
Data Byte Size
Data Byte Size
Reserved
Reserved
Footer
Magic
Footer
Magic
Seq. Num
Seq. Num
Seq. Num
Seq. Num
Component Header
Component Footer
Data Byte Sizeには下流コンポーネントに何バイトのイベントデータを送ろうとしたか
を入れる
下流側ではDataByteSizeを読んでデータが全部読めたかどうか判断する
Sequence Numberにデータを送るのは何回目かを入れる
下流側では受け取った回数を自分で数えておいて、Sequence Numberとあうか
どうか確認する
技術解説書 7ページ

## Slide 19: コンポーネント間のデータフォーマット
Reserved
Reserved
Header
Magic
Header
Magic
Data Byte Size
Data Byte Size
Data Byte Size
Data Byte Size
Reserved
Reserved
Footer
Magic
Footer
Magic
Seq. Num
Seq. Num
Seq. Num
Seq. Num
技術解説書 7ページ
Reservedのバイト（全部で４バイト）はユーザが使用してもよい。
例： イベントデータフォーマットにモジュール番号を入れるところがないので
それを入れるなど。
ReservedだとDAQ-Middleware側で今後なにかに使うような意味になるので
UserData等適当な言葉に置き換えるかもしれません。

## Slide 20: コンポーネント間データフォーマット 関連メソッド
inc_sequence_num()
reset_sequence_num()
get_sequence_num()
set_header(unsigned char *header, unsigned int data_byte_size)
set_footer(unsinged char *footer)
check_header(unsigned char *header, unsigned received_byte)
check_footer(unsigned char *footer)
check_header_footer(const RTC::TimedOctetSeq& in_data, unsigned int block_byte_size)
技術解説書 11ページ
Reserved
Reserved
Header
Magic
Header
Magic
Data Byte Size
Data Byte Size
Data Byte Size
Data Byte Size
Reserved
Reserved
Footer
Magic
Footer
Magic
Seq. Num
Seq. Num
Seq. Num
Seq. Num

## Slide 21: エラー時の対処
致命的エラーが起こったらfatal_error_report()を使ってDaqOperatorへ通知する。
  fatal_error_report()内で例外がthrowされる
DAQ-Middlewareで定義しているものとユーザーが定義できるものがある。
fatal_error_report(USER_DEFINED_ERROR1,
“cannot connect to readout module”);
DaqOpertorに通知されたあとの動作は上位のフレームワークあるいは人が対処する（ランを停止する、再スタートするなど）
技術解説書 18ページ

## Slide 22: InPort, OutPort操作
InPort
OutPort
Service Port
(command/status)
Logics
(for data handling)
Data
InPort
OutPort
Service Port
(command/status)
Logics
(for data handling)
Data
+
=
Skeleton.h:
private:
TimedOctetSeq m_in_data;
InPort<TimedOctetSeq> m_InPort;
TimedOctetSeq m_out_data;
OutPort<TimedOctetSeq> m_OutPort;
Skeleton.cpp
// Ctor
Skeleton::Skeleton(RTC::Manager* manager)
: DAQMW::DaqComponentBase(manager),
m_InPort("skeleton_in", m_in_data),
m_OutPort("skeleton_out", m_out_data),
技術解説書 17ページ
m_in_dataという識別子を定義したのみ。
InPortのデータを扱うハンドラにはまだ
なっていない。

## Slide 23: InPort操作
bool rv = m_InPort.read()
  読んだデータはm_in_data.data配列にデータが入る
  length = m_in_data.data.length() で長さ
  （Component Header, Footerを含めた長さ）
  戻り値： true, false
  falseの場合は check_inPort_status(m_InPort)でInPortの状態を確認する。
  check_inPort_statusの戻り値
    BUF_TIMEOUT: 通常リトライするようにコードを書く
    BUF_FATAL: 通常fatal_error_report()でエラーを報告
技術解説書１８ページ

## Slide 24: OutPort操作
bool rv = m_OutPort.write()
  m_out_data.data.length(length)でデータ長を指定
  （Component Header, Footerを含めた長さ）
  送るデータはm_out_data.data配列に書く
  （Component Header, Footerを含める）
  m_OutPort.write()でデータが送られる。
  戻り値： true, false
  falseの場合は check_outPort_status(m_OutPort)でOutPortの状態を確認する。
  check_inPort_statusの戻り値
    BUF_TIMEOUT: 通常リトライするようにコードを書く
    BUF_FATAL: 通常fatal_error_report()でエラーを報告
技術解説書１８ページ

## Slide 25: DaqOperator
通常DaqOperatorは変更する必要はない。
/usr/libexec/daqmw/DaqOperatorにバイナリがある。

## Slide 26: DaqOperatorからコンポーネントに パラメータを送る
config.xmlの<params>に書くとそのパラメータがconfigure時に各コンポーネントに送られる
各コンポーネントにはNVListで送られるので送られてきたものを順次読む
  NVList
    Name0, Value0, Name1, Value1, Name2, Name2, ...
    全てstringで送られているので数値に変更するにはstrtol() (あるいは古くはatoi()) を使って変換する。
<! -- sample.xml -->
<components>
<component cid="SampleReader0">
:
:
<params>
<param pid="srcAddr">127.0.0.1</param>
<param pid="srcPort">2222</param>
</params>

## Slide 27: 新規に開発するには
似たようなものから改造する
  SampleReader (リードアウトモジュールからネットワーク経由で読みとり)
  SampleMonitor (ROOTでヒストグラムを作って画面に表示する)
  SampleLogger (ディスクにデータを保存。1GBおきに別ファイルに保存する)
newcompを使う

## Slide 28: 開発環境
newcomp
  新規コンポーネント開発開始用テンプレート作成ツール
    C++のテンプレートではありません
Makefile
  g++ SampleReader.cppでは済まない。コマンドラインからコンパイルコマンドを打つのはほぼ不可能
    単純なプログラムでもMakefileを使いますよね
  あんまりぐちゃぐちゃ書かなくても済むようにしてみた
    労力を省くためのMakefileに労力を使うのは変

## Slide 29: Makefile (Sample*, newcomp)
COMP_NAME = MyMonitor
all: $(COMP_NAME)Comp
SRCS += $(COMP_NAME).cpp
SRCS += $(COMP_NAME)Comp.cpp
# sample install target
#
# MODE = 0755
# BINDIR = /tmp/mybinary
#
# install: $(COMP_NAME)Comp
# mkdir -p $(BINDIR)
# install -m $(MODE) $(COMP_NAME)Comp $(BINDIR)
include /usr/share/daqmw/mk/comp.mk

## Slide 30: Makefileの使い方
Makefileに
  ソースファイルが増えたら SRCS += として追加する。
  インクルードファイルのディレクトリは CPPFLAGS += で追加する。
  ライブラリファイルは
  LDLIBS += -L/path/to/lib –lmylib
  で追加する。
  あとはincludeしているcomp.mkとimplicit ruleが面倒をみる。

## Slide 31: Makefile 自動生成されるファイルの対処
Makefile
Skeleton.h
Skeleton.cpp
SkeletonComp.cpp
makeしたら自動生成でこれより多い数のソースができる。
自動生成されるファイル群はautogenディレクトリへ押し込め。

## Slide 32: DAQシステムの起動
コンフィギュレーションファイルを書く
  今はまだGUIがありません（すみません）
  サンプルをコピーして手で編集
  だいたいここで間違いが入ることがおおいです
  /usr/share/daqmw/examples/以下にあるサンプルコンポーネントのコンフィギュレーションは全部/usr/share/daqmw/conf/にある。
システム統括はDaqOperatorが行いますが、各コンポーネントは既に起動している必要があります
コンポーネントの起動方法
  手でコマンドラインから起動
  ネットワークブート
  コンフィギュレーションファイルにexecPathがあるからこれを読んでプログラムが起動 (run.pyの目的その１）

## Slide 33: run.py
開発中は
  DaqOperatorをコンソールモードで
  各コンポーネントはlocal計算機で
起動することが多いかと思うのでここではこの方法だけを扱います
コマンド： run.py –c –l config.xml
-c: console modeでDaqOperatorを起動
-l: ローカル計算機で各コンポーネントを起動

## Slide 34: run.py –c –l config.xml 動作説明
xmllintで引数で指定されたconfig.xmlのvalidationを実行 (config.xmlのスキーマは
/usr/share/daqmw/conf/config.xsd)
ネームサーバーの起動
config.xml内のexecPathからコンポーネントパス名を取得してそれらを起動
最後にDaqOperatorをコンソールモードで起動し、run.pyはDaqOperatorが終了するのを待つ。
コンソールモードで起動したDaqOperatorの動作：
  コンソールモードで起動したDaqOperatorへの支持は端末（コンソール）経由でキーボードから手入力 (httpではない)
  DaqOperatorはコンソールモードで起動すると端末に各コンポーネントが扱ったバイト数を表示

## Slide 35: 開発マニュアルでの例題
いずれもソース、コンフィギュレーションファイルは/usr/share/daqmw/examples/, /usr/share/daqmw/conf/の下にあります。
Skeletonコンポーネントでの状態遷移の確認 (25ページ)
コンポーネント間のデータ通信 (29ページ）
エミュレータからのデータを読んでROOTでヒストグラムを書くシステムの開発 (33ページ)
上のシステムのコンディションデータベース化(60ページ）

## Slide 36: コンポーネント間のデータ通信 (29ページ)
TinySourceは適当に数値を入れておくる
TinySinkは受け取ったデータを標準エラーに出力する
run.py –cl tiny.xml で起動したコンポーネントのエラーログは/tmp/daqmw/log.CompName （CompNameはコンポーネント名）に出力される(TinySinkのログは/tmp/daqmw/log.TinySinkに出力される）
Tiny
Source
Tiny
Sink
Daq Operator

## Slide 37: SampleReader, SampleMonitor
Emulatorからのデータを読んでROOTでヒストグラムを書く
Sample
Reader
Sample
Monitor
Daq Operator
Emulator

## Slide 38: Conditionデータベース
Sample
Reader
Sample
Monitor
Daq Operator
Emulator
XML/JSON
装置パラメータ
オンラインモニタ用パラメータ
ランごとにヒストグラムパラメータを決められるようにdaq_start()でこれを読んでヒストグラムのパラメータを決めるようにする

## Slide 39: デモ

## Slide 40: データソースの準備
Emulatorを作るとか実機を用意するとか
今回はemulatorを使います。
/usr/bin/daqmw-emulator

## Slide 41: Emulatorの仕様
./emulator [-t tx_bytes/s] [-b buf_bytes] [-h ip_address]
デフォルトは –t 8k –b 1k (8kB/sec, １回1kB)
数値はm, kのサフィックスが使える
指定された転送レートをできるだけ守るようにデータを送る
送ってくるデータフォーマット：
Magic
Format
Version
Module
Number
Reserved
Event
Data
Event
Data
Event
Data
Event
Data
Magic: 0x5a
Format Version: 0x01
Module Number: 0x00 – 0x07
Event Data: 適当にガウシャン風。100, 200, 300, ... 800にピークがある。
1000倍した整数値で送ってくる。ネットワークバイトオーダー。

## Slide 42: Emulatorの注意
指定された（あるいはデフォルトの）転送レートを守るように作ったのでどの実験のデータフローともまったく異なったデータフローになっているはずで実用の意味はあまりないと思う。

## Slide 43: デモ (1)
起動して nc で読んでみる
  daqmw-emulator
  別の端末で
  nc localhost 2222 > data
  数秒後Ctrl-Cで停止させて
  hexdump –vC data
  でダンプして中身をみる。
% hexdump -vC data | head
00000000 5a 01 00 00 00 01 91 03 5a 01 01 00 00 03 0f 8f |Z.......Z.......|
00000010 5a 01 02 00 00 04 93 0a 5a 01 03 00 00 06 39 8f |Z.......Z.....9.|
00000020 5a 01 04 00 00 07 b1 8c 5a 01 05 00 00 09 27 4f |Z.......Z.....'O|
00000030 5a 01 06 00 00 0a 96 e1 5a 01 07 00 00 0c 25 fb |Z.......Z.....%.|
00000040 5a 01 00 00 00 01 9b 46 5a 01 01 00 00 03 13 62 |Z......FZ......b|
00000050 5a 01 02 00 00 04 b3 a8 5a 01 03 00 00 06 16 cf |Z.......Z.......|
00000060 5a 01 04 00 00 07 85 c2 5a 01 05 00 00 09 27 52 |Z.......Z.....'R|
00000070 5a 01 06 00 00 0a a5 e1 5a 01 07 00 00 0c 44 cd |Z.......Z.....D.|
00000080 5a 01 00 00 00 01 63 fb 5a 01 01 00 00 03 06 2a |Z.....c.Z......*|
00000090 5a 01 02 00 00 04 a0 d9 5a 01 03 00 00 06 1a c0 |Z.......Z.......|

## Slide 44: デモ (2) SampleReader, SampleMonitor
cd ~
mkdir -p MyDaq (-p: なければ作る)
cd ~/MyDaq
cp -r /usr/share/daqmw/examples/SampleReader .
cp -r /usr/share/daqmw/examples/SampleMonitor .
cd SampleReader
make
cd ..
cd SampleMonitor
cd ..
cp /usr/share/daqmw/conf/sample.xml
run.py -cl sample.xml

## Slide 45: Web UI
SampleReaderとSampleMonitorをWeb UI (DAQ-Middlewareで配布しているサンプル実装)で動かす。

## Slide 46: SampleReader, Monitorのコード解説

## Slide 47: SampleReader, Monitorの仕様
LOADED
CONFIGURED
RUNNING
PAUSED
daq_dummy()
daq_dummy()
daq_run()
daq_dummy()
CONFIGURE
daq_configure()
START
daq_start()
PAUSE
daq_pause()
UNCONFIGURE
daq_unconfigure()
STOP
daq_stop()
RESUME
daq_resume()
Gatherer (SampleReader)
daq_configure(): リードアウトモジュールのIPア ドレス、ポートを取得（DAQ-Operatorからふってくる）
daq_start(): リードアウトモジュールに接続
daq_run(): リードアウトモジュールからデータ を読んで後段コンポーネントに データを送る
daq_stop(): リードアウトモジュールから切断。
Monitor (SampleMonitor)
daq_start(): ヒストグラムデータの作成
daq_run(): 上流コンポーネントからデータをう けとり、デコードしてヒストグラム データをアップデートする。定期 的にヒストグラム図を書く
daq_stop(): 最終データを使ってヒストグラム 図を書く
gatherer
monitor
Daq Operator
ReadOutModule
開発マニュアル15ページ

## Slide 48: SampleReader (SampleReader.h、cpp)
// SampleReader.h
class SampleReader
: public DAQMW::DaqComponentBase
{
private:
TimedOctetSeq m_out_data;
OutPort<TimedOctetSeq> m_OutPort;
OutPort
// SampleReader.cpp
SampleReader::SampleReader(RTC::Manager* manager)
: DAQMW::DaqComponentBase(manager),
m_OutPort("samplereader_out", m_out_data),
m_sock(0),
m_recv_byte_size(0),
m_out_status(BUF_SUCCESS),

## Slide 49: SampleReader (SampleReader.cpp) daq_configure() パラメータの取得
int SampleReader::daq_configure()
{
std::cerr << "*** SampleReader::configure" << std::endl;
::NVList* paramList;
paramList = m_daq_service0.getCompParams();
parse_params(paramList);
return 0;
}

## Slide 50: SampleReader - daq_configure()
<!-- config.xml -->
<params>
<param pid="srcAddr">127.0.0.1</param>
<param pid="srcPort">2222</param>
</params>
int SampleReader::parse_params(::NVList* list)
{
int len = (*list).length();
for (int i = 0; i < len; i+=2) {
std::string sname = (std::string)(*list)[i].value;
std::string svalue = (std::string)(*list)[i+1].value;
if ( sname == "srcAddr" ) {
m_srcAddr = svalue;
}
if ( sname == "srcPort" ) {
char* offset;
m_srcPort = (int)strtol(svalue.c_str(), &offset, 10);
}
}
sname
svalue
sname
svalue
sname
svalue
…

## Slide 51: SampleReader - daq_start()
int SampleReader::daq_start()
{
m_out_status = BUF_SUCCESS;
// リードアウトモジュールに接続
try {
// Create socket and connect to data server.
m_sock = new DAQMW::Sock();
m_sock->connect(m_srcAddr, m_srcPort);
} catch (DAQMW::SockException& e) {
std::cerr << "Sock Fatal Error : " << e.what() << std::endl;
fatal_error_report(USER_DEFINED_ERROR1, "SOCKET FATAL ERROR");
} catch (...) {
std::cerr << "Sock Fatal Error : Unknown" << std::endl;
fatal_error_report(USER_DEFINED_ERROR1, "SOCKET FATAL ERROR");
}

## Slide 52: SampleReader - daq_run()
int SampleReader::daq_run()
{
if (check_trans_lock()) { // check if stop command has come
set_trans_unlock(); // transit to CONFIGURED state
return 0;
}
if (m_out_status == BUF_SUCCESS) { // previous OutPort.write() successfully done
int ret = read_data_from_detectors();
if (ret > 0) {
m_recv_byte_size = ret;
set_data(m_recv_byte_size); // set data to OutPort Buffer
}
}
if (write_OutPort() < 0) {
; // Timeout. do nothing.
}
else { // OutPort write successfully done
inc_sequence_num(); // increase sequence num.
inc_total_data_size(m_recv_byte_size); // increase total data byte size
}
return 0;
}

## Slide 53: SampleReader - daq_run()
int SampleReader::read_data_from_detectors()
{
int received_data_size = 0;
/// read 1024 byte data from data server
int status = m_sock->readAll(m_data, SEND_BUFFER_SIZE);
// 書き方はいろいろあるがここでは先にエラーチェックを書いた
if (status == DAQMW::Sock::ERROR_FATAL) {
std::cerr << "### ERROR: m_sock->readAll" << std::endl;
fatal_error_report(USER_DEFINED_ERROR1, "SOCKET FATAL ERROR");
}
// ここではデータがタイムアウトで読めなかったらエラーとなるように決めた
else if (status == DAQMW::Sock::ERROR_TIMEOUT) {
std::cerr << "### Timeout: m_sock->readAll" << std::endl;
fatal_error_report(USER_DEFINED_ERROR2, "SOCKET TIMEOUT");
}
else {
received_data_size = SEND_BUFFER_SIZE;
}
return received_data_size;
}

## Slide 54: SampleMonitor - SampleData.h
#ifndef SAMPLEDATA_H
#define SAMPLEDATA_H
const int ONE_EVENT_SIZE = 8;
struct sampleData {
unsigned char magic;
unsigned char format_ver;
unsigned char module_num;
unsigned char reserved;
unsigned int data;
};
#endif
データフォーマット構造体を定義。
デコードしたらすぐにこの構造体に代入して、変数名で処理できるようにする。
Magic
Format
Version
Module
Number
Reserved
Event
Data
Event
Data
Event
Data
Event
Data

## Slide 55: SampleMonitor.h
////////// ROOT Histogram //////////
TCanvas *m_canvas;
TH1F *m_hist;
int m_bin;
double m_min;
double m_max;
int m_monitor_update_rate;
unsigned char m_recv_data[4096];
unsigned int m_event_byte_size;
struct sampleData m_sampleData;
bool m_debug;
};

## Slide 56: SampleMonitor.cpp - daq_dummy()
int SampleMonitor::daq_dummy()
{
if (m_canvas) {
m_canvas->Update();
// daq_dummy() will be invoked again after 10 msec.
// This sleep reduces X servers' load.
sleep(1);
}
return 0;
}

## Slide 57: SampleMonitor - daq_configure()
int SampleMonitor::daq_configure()
{
::NVList* paramList;
paramList = m_daq_service0.getCompParams();
parse_params(paramList);
return 0;
}
int SampleMonitor::parse_params(::NVList* list)
{
int len = (*list).length();
for (int i = 0; i < len; i+=2) {
std::string sname = (std::string)(*list)[i].value;
std::string svalue = (std::string)(*list)[i+1].value;
std::cerr << "sname: " << sname << " ";
std::cerr << "value: " << svalue << std::endl;
}
return 0;
}
config.xml
SampleMonitorのparamsは空なのでなにもしていない。

## Slide 58: SampleMonitor - daq_start()
int SampleMonitor::daq_start()
{
m_in_status = BUF_SUCCESS;
//////////////// CANVAS FOR HISTOS ///////////////////
if (m_canvas) {
delete m_canvas;
m_canvas = 0;
}
m_canvas = new TCanvas("c1", "histos", 0, 0, 600, 400);
//////////////// HISTOS ///////////////////
if (m_hist) {
delete m_hist;
m_hist = 0;
}
int m_hist_bin = 100;
double m_hist_min = 0.0;
double m_hist_max = 1000.0;
m_hist = new TH1F("hist", "hist", m_hist_bin, m_hist_min, m_hist_max);
return 0;
}
ヒストグラムデータ
生成

## Slide 59: SampleReader - daq_run()
int SampleMonitor::daq_run()
{
unsigned int recv_byte_size = read_InPort();
if (recv_byte_size == 0) { // Timeout 読むデータがなかった
return 0;
}
check_header_footer(m_in_data, recv_byte_size); // check header and footer
m_event_byte_size = get_event_size(recv_byte_size);
///////////// Write component main logic here. /////////////
memcpy(&m_recv_data[0], &m_in_data.data[HEADER_BYTE_SIZE], m_event_byte_size);
fill_data(&m_recv_data[0], m_event_byte_size);
if (m_monitor_update_rate == 0) {
m_monitor_update_rate = 1000;
}
unsigned long sequence_num = get_sequence_num();
if ((sequence_num % m_monitor_update_rate) == 0) {
m_hist->Draw();
m_canvas->Update();
}
COMPONENT
HEADER
COMPONENT
FOOTER
Event Data
Event Data
Event Data
Event Data
m_event_byte_size
recv_byte_size

## Slide 60: SampleMonitor - fill_data()
int SampleMonitor::fill_data(const unsigned char* mydata, const int size)
{
for (int i = 0; i < size/(int)ONE_EVENT_SIZE; i++) {
decode_data(mydata);
float fdata = m_sampleData.data/1000.0; // 1000 times value is received
m_hist->Fill(fdata);
mydata+=ONE_EVENT_SIZE;
}
return 0;
}

## Slide 61: SampleMonitor - decode_data()
int SampleMonitor::decode_data(const unsigned char* mydata)
{
m_sampleData.magic = mydata[0];
m_sampleData.format_ver = mydata[1];
m_sampleData.module_num = mydata[2];
m_sampleData.reserved = mydata[3];
unsigned int netdata = *(unsigned int*)&mydata[4];
m_sampleData.data = ntohl(netdata);
Magic
Format
Version
Module
Number
Reserved
Event
Data
Event
Data
Event
Data
Event
Data
ntohl(): 複数バイトの数値を送るときに、桁が大きいほうが先にくる流儀と
桁が小さいほうが先にくる流儀がある。詳細は明日のネットワークプログラミングで。