## Slide 1: DAQ-Middleware トレーニングコース実習
濱田英太郎
高エネルギー加速器研究機構
素粒子原子核研究所

## Slide 2: 実習最終目標
Spartan 3Eボードからデータを読んでグラフを画面に表示するシステムを作る
Monitor
Reader
Spartan
3Eボード
Dispatcher
Logger
Monitor
Reader
Spartan
3Eボード

## Slide 3: 実習で行う事項
セットアップ
  Spartan3E評価ボードセットアップ
  実習用ファイルダウンロード
実習1 （DAQ-Middlewareを利用しない）
  ex01 実習環境確認
  ex02 C++の簡単な復習(クラス)
  ex03 ネットワークバイトオーダー
  ex04 char bufferからの数値の取り出し
  ex05 バイナリファイルの読みだし
  ex06 ファイルを読んでデコード
  ex07 ROOTを使ってグラフを書く
  ex08 ファイルを読みながらグラフを画面に表示する
  ex09 ネットワークからデータを読みデコードする
  ex10 ncコマンドでデータを読みグラフを画面に表示する

## Slide 4: 実習で行う事項
実習2 （DAQ-Middlewareを利用する）
  ex11 DAQ-Middleware付属サンプルコンポーネントを動かしてみる
  ex12 Webモードでシステムを動かす
  ex13 ログの確認
  ex14 ボードを読むシステム(DAQ-Middleware使用)を動かしてみる
  (Reader - Logger)
  ex15 ボードを読んでモニターするシステムをDAQ-Middlewareで作る
  (Reader - Monitor)
  ex16 追加課題：Mergerを利用して複数台のPCからデータを収集する

## Slide 5: 実習環境確認
VirtualBoxのセットアップ
以下のコマンドを実行して、インターネットに接続できることを確認してください。
Spartan 3Eの配布
ACアダプタ、LANケーブルをさすだけ。
電源スイッチはACアダプタコネクタそば
以下のコマンドを実行して、ボードに接続できることを確認してください。
% ping www.yahoo.co.jp
% ping 192.168.10.16

## Slide 6: 実習ファイルダウンロード
実習ファイルダウンロード
（下記はwebページに記載されています。）
ホームディレクトリに「daqmw-tc」というディレクトリが追加されます。
% cd
% git clone https://github.com/e-hamada/daqmw-tc.git

## Slide 7: 実習ファイル 中身の説明
ex
  実習で行う項目の解説、一部のコード
sandbox
  このディレクトリにファイルをコピーする等して、実習してください
doc
  Spartan 3Eが送ってくるデータのデータフォーマットを説明する資料がある
trigger
  Spartan 3Eにトリガー信号を送るプログラム
bs
実習の解答例
daqmw
実習で使うDAQコンポーネント

## Slide 8: ex01 コンパイル環境確認プログラム
ファイルをsandbox以下にコピーしてmakeを実行し、実行ファイルを作成。
（下記はREADMEやwebページに記載されています）
下記を実行すると、hello, worldと画面に表示される。
% cd ~/daqmw-tc/sandbox
% cp -r ../ex/ex01 .
% cd ex01
% make
% ./sample

## Slide 9: ex02 C++の復習
クラスファイルを作りそれを利用するプログラムを作る
（下記はREADMEやwebページに記載されています）
% cd ~/daqmw-tc/sandbox
% cp -r ../ex/ex02 .
% cd ex02
ファイル
MyClass.h (クラス宣言)
MyClass.cpp (実装)
main.cpp (MyClassを使うプログラム)

## Slide 10: ex02 C++の復習
ファイルの説明
class MyClass
{
public:
MyClass();
MyClass(int x, int y);
virtual ~MyClass();
int set_x(int x);
int set_y(int y);
int get_x();
int get_y();
private:
int m_x;
int m_y;
};
MyClass.h （一部）
コンストラクタ
デストラクタ
m_x, m_yをsetする関数
m_x, m_yを返す関数
メンバ変数

## Slide 11: ex02 C++の復習
ファイルの説明
class MyClass
{
public:
MyClass();
MyClass(int x, int y);
virtual ~MyClass();
int set_x(int x);
int set_y(int y);
int get_x();
int get_y();
private:
int m_x;
int m_y;
};
MyClass.h （一部）
コンストラクタ
デストラクタ
m_x, m_yをsetする関数
m_x, m_yを返す関数
メンバ変数
MyClass::MyClass(int x, int y): m_x(x), m_y(y)
{
std::cerr << "MyClass ctor(int, int)" << std::endl;
}
MyClass.cpp(一部)
int MyClass::set_y(int y)
{
m_y = y;
return 0;
}
MyClass.cpp(一部)

## Slide 12: ex02 C++の復習
ファイルの説明
main.cpp（一部）
MyClass a;
MyClass b(1, 2);
int x = b.get_x();
int y = b.get_y();
cerr << "b.m_x: " << x << endl;
cerr << "b.m_y: " << y << endl;
a.set_x(10);
a.set_y(20);
x = a.get_x();
y = a.get_y();
cerr << "a.m_x: " << x << endl;
cerr << "a.m_y: " << y << endl;
クラスMyClassをオブジェクト化
bのm_xとm_yを表示
aのm_xとm_yをset
aのm_xとm_yを表示

## Slide 13: ex02 C++の復習
コードを見て結果を予想したあと、以下のコマンドで実行
以下のようにコードの変更して下さい。
MyClass.h、MyClass.cppにメンバー変数m_zを追加し、set_z()メソッド、 get_z()メソッドを追加する。
main.cppを変更し、set_z()、get_z()を使って値をセット、ゲットするプログラムを書く。
（解答は ~/daqmw-tc/bs/ex02_md/ )
% make
% ./main

## Slide 14: ex03 ネットワークバイトオーダー
intとしての解釈
little endian 0x 12345678 = 305419896
bit endian 0x 78563412 = 2018915346
ネットワークバイトオーダーはbig endian
0x 78 56 34 12 の順に送られてきたデータを
0x78
0x56
0x34
0x12
buf[0]
アドレス
buf[1]
buf[2]
buf[3]
（そのままの順）
（順序が逆）

## Slide 15: ex03 ネットワークバイトオーダー
union(共用体)は様々な型のデータを共通のメモリー領域で管理
union my_num {
int num;
unsigned char buf[4];
};
byte_order.cpp (一部）
Byte 3
Byte 2
Byte 1
Byte 0
int num
buf[0]
buf[1]
buf[2]
buf[3]
x.num = 0x12345678;
byte_order.cpp (一部）
byte_order.cppではbuf[] のアドレスと格納されている値を表示する
little endian
の場合
アドレス

## Slide 16: ex03 ネットワークバイトオーダー
my_num x, y;
x.num = 0x12345678;
for (unsigned int i = 0; i < sizeof(x.num); i++) {
printf("x: %p %d 0x%x\n", &x.buf[i], i, x.buf[i]);
}
% ./byte_order
x: 0x7fff78597440 0 0x78
x: 0x7fff78597441 1 0x56
x: 0x7fff78597442 2 0x34
x: 0x7fff78597443 3 0x12
htonl()関数を使うとどうなりますか？
（ex02と同様、プログラムをexからsandboxにコピーして、プログラムを起動してみて下さい）
printfの結果例
※アドレス値は環境によって異なるが、必ず+1されていく

## Slide 17: ネットワークバイトオーダー
ホストオーダー：
リトルエンディアン
インテルCPU搭載
ビックエンディアンで送受信
データ送信時にhtonl関数、htons関数を使って、
リトルエンディアンからビックエンディアンに変換
データ送信時にntohl関数、ntohs関数を使って、
ビックエンディアンからリトルエンディアンに変換

## Slide 18: ネットワークバイトオーダー
ホストオーダー：
ビックエンディアン
モトローラCPU搭載
ビックエンディアンで送受信
データ送信時にhtonl関数、htons関数を使って、
ビックエンディアンからビックエンディアンに変換（つまり、変わらない）
データ送信時にntohl関数、ntohs関数を使って、
ビックエンディアンからビックエンディアンに変換（つまり、変わらない）
関数を使えば、ホストオーダーがどちらでも対応できる

## Slide 19: ネットワークバイトオーダー
ホストオーダー：
リトルエンディアン
インテルCPU搭載
リトルエンデンィアンで送受信
注意！！
リトルエンディアンで送信することもある。
この時は、htonl関数などを使わない等の対応が必要。
仕様書や作成者に聞いて、
エンディアンを確認することが重要

## Slide 20: ex04 char bufferからの数値の取り出し
デコードのときに必要になるのでchar buf[1024]のようなバッファからの 数値の取り出し方法を習得する。
int_p = (unsigned int *)&buf[0];
// buf[0]のアドレスをセット。型が違うのでキャスト(unsigned int *)が必要
x = *int_p; // *を付けると値が取り出せるのでxに代入している
// ネットワークバイトオーダからホストオーダに変更する必要があるなら
// x = ntohl(x); とする。

## Slide 21: ex04 char bufferからの数値の取り出し
buf[6] buf[7]のshortの取り出しができるよう、
コードを修正してください。
extract_from_buf.cppを参考にしてください。
デコードのときに必要になるのでchar buf[1024]のようなバッファからの 数値の取り出し方法を習得する。

## Slide 22: ex05 バイナリファイルの読みだし
バイナリファイルを読むプログラムを書く。
バイナリファイル ~/daqmw-tc/bs/sample.dat
参考用ファイルが入ったディレクトリ~/daqmw-tc/bs/fread/
char buf[1024];
if (argc != 2) {
usage();
exit(EXIT_FAILURE);
}
FILE *fp = fopen(argv[1], "rb");
if (fp == NULL) {
err(EXIT_FAILURE, "fopen error");
}
引数読み込み処理
スタート
ファイル読み込み
fread_sample.cpp （一部）

## Slide 23: ex05 バイナリファイルの読みだし
sample.datを読み取った場合、if (n != sizeof(but))の処理が実行し、無限ループが終了します。
/*do something*/以下にコードを追加して、sample.datの中身を表示するプログラムを作成して下さい。
for ( ; ; ) {
n = fread(buf, 1 /*byte*/, sizeof(buf), fp);
if (n == 0) {
if (feof(fp)) {
break;
}
else if (ferror(fp)) { エラー処理（省略） }
}
if (n != sizeof(buf)) { エラー処理（省略） }
/* do something */
}
無限ループ
ファイル読み込み
1×1024 Byte
(=sizeof(buf))
終了したときの処理、
エラー処理
fread_sample.cpp （一部）

## Slide 24: ex06 バイナリファイルの読みだし
実習に使うボードからとったデータをデコードするルーチンを書く。
できたデコードプログラムは最終的にDAQ-Middlewareコンポーネントに 組み込むことになる。
データフォーマット
~/daqmw-tc/doc/raw-data-packet-format.pdf
linux上では下記コマンドで、見ることができる
% evince ~/daqmw-tc/doc/raw-data-packet-format.pdf

## Slide 25: データ転送パケットフォーマット（全体）
Header
※複数バイトの場合、ビックエンディアン
31 28 27 24 23 16 15 8 7 0

## Slide 26
window0
window1
window〇
データ転送パケットフォーマット（データ部）
window数の分だけ、データが送られてくる
※複数バイトの場合、
ビックエンディアン
31 28 27 16 15 12 11 0

## Slide 27: データ量について
1windowあたりのデータ量
= 2Byte ( =1ch分のデータ)
× ch数
Data length（データ部分のバイト長）
= 1windowあたりのデータ量
× window数
= 2Byte ( =1ch分のデータ)
× ch数
× window数

## Slide 28: sample.datの確認
サンプルデータ(sample.dat)の確認
% hexdump -Cv ~/daqmw-tc/bs/sample.dat | less
サンプルデータの初めの数Byte
Type +
Word Length
# of CH
Data length
Trigger Count
window0、ch0のData
window0、ch1のData

## Slide 29: ex06 バイナリファイルの読みだし
プログラムは ~/daqmw-tc/ex/ex06/ にあるのでこれをコピーして 使う
ex06の中
Makefile
RawDataPacket.h
デコードルーチンクラス ヘッダファイル
RawDataPacket.cpp
デコードルーチンクラス実装(各メソッドが書いてないので埋める)
read_file_decode.cpp
fread()を使ってファイルを読む
(このなかでRawDataPacketで実装したメソッドを使っている。
main()はこのなかにある)。
% cd ~/daqmw-tc/sandbox
% cp -r ../ex/ex06 .

## Slide 30: ex06 バイナリファイルの読みだし
read_file_decode.cpp 説明
RawDataPacket r;
if (argc != 2) {
usage();
exit(1);
}
filename = argv[1];
fp = fopen(filename, "rb");
if (fp == NULL) {
err(1, "fopen for %s", filename);
}
引数読み込み処理
スタート
ファイル読み込み
read_file_decode.cpp （一部）
RawDataPacketを
オブジェクト化

## Slide 31: ex06 バイナリファイルの読みだし
DAQ-Middlewareトレーニングコース
無限ループ
ファイル読み込み
（ヘッダ部分）
終了したときの処理、
エラー処理
Type(=0xf)の確認
for ( ; ; ) {
// Read Header Part
n = fread(buf, 1, RawDataPacket::HEADER_SIZE, fp);
if (n == 0) {
if (feof(fp)) {
break;
}
else if (ferror(fp)) { エラー処理（省略） }
}
if (n != sizeof(buf)) { エラー処理（省略） }
// Set header part to decode
r.set_buf(buf, n);
// Decode. Verify Type
if (! r.is_raw_data_packet() ) {
cout << "Not a RawDataPacket" << endl;
exit(1);
}
ヘッダサイズ
(RawDataPacket.hで定義）
read_file_decode.cpp （一部）
読み込んだデータを
m_bufにセット

## Slide 32: ex06 バイナリファイルの読みだし
// Get Data length
int data_length = r.get_data_length();
//cout << "data_length: " << data_length << endl;
// Read Data Part
n = fread(&buf[RawDataPacket::HEADER_SIZE], 1, data_length, fp);
if (n == 0) { エラー処理（省略） }
}
else if (n != data_length) { エラー処理（省略） }
// Get window size, trigger count, number of channels
int window_size = r.get_window_size();
int trigger_count = r.get_trigger_count();
int n_ch = r.get_num_of_ch();
データ長読み込み
ファイル読み込み
（データ部分）
windowサイズ、
トリガーカウント、
ch数
読み込み
終了したときの処理、
エラー処理

## Slide 33: ex06 バイナリファイルの読みだし
// Decode data
for (int w = 0; w < window_size; w++) {
for (int ch = 0; ch < n_ch; ch ++) {
unsigned short data = r.get_data_at(ch, w);
cout << "trg: " << trigger_count;
cout << " ch: " << ch;
cout << " window: " << w;
cout << hex << " data: " << data;
cout << endl;
}
}
r.reset_buf();
}
データ値取得
データ値 表示
全window;
全ch

## Slide 34: ex06 バイナリファイルの読みだし
is_raw_data_packet()やget_word_size()等のメソッドを実装して、ファイルを。デコードできるようにしてください。
デコードして表示させたデータと下記のデータ（正解用データ）を比較してみてください。
~/daqmw-tc/bs/ascii.sample
unsigned char format = m_buf[FORMAT_POS];
format = (format & 0xf0);
if (format == 0xf0) {
return true;
}
else {
return false;
}
is_raw_data_packet解答例
※FORMAT_POSは0
(RawDataPacket.hで定義）

## Slide 36: 実習2
実習2 （DAQ-Middlewareを利用する）
  ex11 DAQ-Middleware付属サンプルコンポーネントを動かしてみる
  ex12 Webモードでシステムを動かす
  ex13 ログの確認
  ex14 ボードを読むシステム(DAQ-Middleware使用)を動かしてみる
  (Reader - Logger)
  ex15 ボードを読んでモニターするシステムをDAQ-Middlewareで作る
  (Reader - Monitor)
用意されたコンポーネントを動かす
Reader、Monitorの理解が必要
Monitorの中身を変更して、目的のシステムを作る

## Slide 37: ex15
ex14で使ったReaderを利用。
Readerは1イベントごと、データをMonitorに送っている。
read_data_from_detectors関数に処理内容が書かれている。
Monitorはサンプルモニターを利用して自分で作る。
DAQ-Middleware特有の関数があるので、理解が難しい箇所があります。
濱田に質問していただくか、マニュアルを参照してください。
Monitor
Reader
Spartan
3Eボード

## Slide 38: コンポーネント間データフォーマット 関連メソッド
inc_sequence_num()
reset_sequence_num()
get_sequence_num()
set_header(unsigned char *header, unsigned int data_byte_size)
set_footer(unsinged char *footer)
check_header(unsigned char *header, unsigned received_byte)
check_footer(unsigned char *footer)
check_header_footer(const RTC::TimedOctetSeq& in_data, unsigned int block_byte_size)
Reserved
Reserved
Header
Magic
Header
Magic
Data Byte Size
Data Byte Size
Data Byte Size
Data Byte Size
Reserved
Reserved
Footer
Magic
Footer
Magic
Seq. Num
Seq. Num
Seq. Num
Seq. Num

## Slide 39: DAQ-Middleware 多重読みだしの例
Monitor
Reader
Spartan
3Eボード
例1 Readerでepoll等を利用して多重読み込みを行う
（メリット）
コンポーネントが少ないので使用するリソースが少なくても済む
（デメリット）
Readerの作成が難しい
プロセスを分けないと、1CPUにReaderの分の負荷が大きくなってしまう
Reader
Spartan
3Eボード
例2 複数のReaderとMergerを利用する
（メリット）
Readerは全て1台の読み出しなので簡単に作れる。
Readerの負荷を分散できる
（デメリット）
コンポーネントが多いので使用するリソースが多くなる
Merger
Monitor

## Slide 40: ex16 Mergerを利用して複数台のPCからデータを収集する
Merger
Monitor
VirtualBox
192.168.10.100
192.168.10.101
192.168.10.102
Reader
Monitor
Reader
daqmw-emulator
ex11
ex11のプログラムを利用
Mergerを加える
Reader、Monitorは同じものを利用
192.168.10.83

## Slide 41: ex16 Mergerを利用して複数台のPCからデータを収集する
192.168.10.100
192.168.10.101
192.168.10.102
+
+
=
ALL